## Slide 1: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στα Δίκτυα Νέας Γενιάς: Θεωρία & Πράξη
Χρήστος Τρανώρης

## Slide 2: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Σήμερα & η επόμενη Γενιά
Αυτόνομο, υπερ-διασυνδεδεμένο, ευφυές ΔτΠ
Δυναμικά Κατανεμημένες υπηρεσίες: από το νέφος μέχρι τα άκρα του δικτύου
Τεχνητή νοημοσύνη / Τεχνολογίες blockchain / Αυτόνομα - Tactile συστήματα /
Ομαλή Κυβερνο-συνεργασία ανθρώπων/μηχανών/υποδομών
2010
2020
2030
Ανάπτυξη του ΔτΠ
Πλατφόρμες και εξέλιξη οικοσυστημάτων
Αποσύνδεση υλικού / λογισμικού
Σύγκλιση Φυσική / Ψηφιακή / Εικονική
Χαμηλό κόστος υλικού / Ανοιχτός κώδικας

## Slide 3: Yπερ-διασυνδεδεμένο ΔτΠ
Οι διασυνδεδεμένες συσκευές θα φθάσουν τα 25 δισ. μέχρι το 2021*
Η δικτύωση θα περιλαμβάνει την εξισορρόπηση ενός συνόλου απαιτήσεων, όπως:
  την εμβέλεια
  την καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων
  το κόστος πρόσβασης στο τελικό σημείο
  την κατανάλωση ενέργειας
  το εύρος ζώνης
  την πυκνότητα σύνδεσης
  το λειτουργικό κόστος
  την ποιότητα της υπηρεσίας
Οι νέες τεχνολογίες δικτύωσης στο ΔτΠ θα προσφέρουν νέες πρόσθετες επιλογές και ευελιξία. Ειδικότερα θα πρέπει να εξερευνηθούν τα δίκτυα 5ης γενιάς (5G)*
*Gartner Identifies Top 10 Strategic IoT Technologies and Trends

## Slide 4: Νέες εφαρμογές: Βιομηχανικό-ΔτΠ (IIoT), Tactile Internet
*Towards a New Internet for the Year 2030 and Beyond, Third Annual ITU IMT-2020/5G Workshop
Τοπικός Έλεγχος και διαδικασίες
Απομακρυσμένος Έλεγχος
Ασύρματη πρόσβαση
<1ms
Τοπικό δίκτυο
Νέας γενιάς
Edge computing
Haptics (zero-delay perception)
Τηλε-μετρία/απομακρυσμένος έλεγχος
Ενοποιημένη Δικτύωση
Cloud computing

## Slide 5: Η «πυραμίδα» των δικτύων 5ης γενιάς (5G)
*International Mobile Telecommunication 2020 standards
Δίκτυα 5ης γενιάς: θεμέλιο για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ΔτΠ
Enhanced Mobile Broadband (eMBB)
Massive Machine Type Communications (mMTC)
1εκ συνδέσεις/km2
Ultra-reliable and Low Latency Communications (URLLC)
<1ms latency
Ταχύτητες Gbps
Έξυπνο σπίτι
Φωνή
Έξυπνες πόλεις
3D Video, μετάδοση UHD
Cloud gaming services
Επαυξημένη πραγματικότητα
Βιομηχανικοί αυτοματισμοί / Ρομποτική
Αυτόνομα αυτοκίνητα
Mission critical εφαρμογές
(e-Health, Δημόσια Προστασία και Περίθαλψη από Καταστροφές)
Notes: International Mobile Telecommunication 2020 standards
The 5G Next Generation Core (NGC), beginning with Rel-15, takes a more “clean slate” approach, designing in the concepts of CUPS, Network Slicing, Edge Computing and virtualization from the start, and also defines an elegant and flexible methodology for incorporating non-3GPP access mechanisms.

## Slide 6: Απαιτήσεις του ΔτΠ και δίκτυα 5ης γενιάς
*Cellular Networks for Massive/Critical IOT, Ericsson white paper. Jan2018

## Slide 7: Χαρακτηριστικά του 5G που θα αξιοποιηθούν από το ΔτΠ
Κατάτμηση υπολογιστικών πόρων και του δικτύου σε απομονωμένα τμήματα (Slicing)
Νέες τεχνικές ανάπτυξης λογισμικού (Virtualization, Cloud Native/Microservices, Infrastructure as Code, DevOps)
Εικονικοποίηση λειτουργιών δικτύου (Network Function Virtualization)
Αξιοποίηση υποδομής μέσω λογισμικού (Orchestration, Software Defined Networking, Infrastructure as a Service)
Αυτόματη διαχείριση του κύκλου ζωής εφαρμογών (Slice lifecycle – reconfiguration, Application context awareness)
Βελτιστοποίηση και διαχείριση κατανεμημένων εφαρμογών από το Cloud μέχρι το Edge και το Device
Νέες τεχνικές στην ασύρματη πρόσβαση (Software Defined Radio)

## Slide 8: Υποδομή 5G: Βασισμένη σε τεχνολογίες Cloud
5G
radio
Υπολογιστικό κέντρο Central office/Operations Central Cloud
Fronthaul/Midhaul
Midhaul /Backhaul
Micro Cloud
Edge
Radio Access

## Slide 9: Υποδομή 5G: Virtualization ως βασικό συστατικό
5G
radio
Network Function Virtualization / Resource Orchestration
Βασίζεται στο standard
ETSI NFV Management and Orchestration (MANO)
Service Orchestration
Βασίζεται κυρίως σε μοντέλα και Open APIs από το
Open Digital Framework του TMForum
Αρχιτεκτονική ETSI NFV
Υποδομή Cloud
Αρχιτεκτονική υποδομής: ETSI NFV standard
Cloud computing / Virtualization: Το βασικό συστατικό
Service/Network Functions
ETSI standard descriptors, Virtual Machines/Containers

## Slide 10: Υποδομή 5G: Αρχιτεκτονική στο Edge
5G
radio
ETSI Multi-access Edge System Reference Architecture: MEC in NFV
- Παρόμοια συστατικά με το ETSI NFV
Virtualized/Cloud Native Υποδομή
Network Orchestration
Service Orchestration
Υπηρεσίες MEC
(IoT applications)

## Slide 11: Υποδομή 5G: 5G Core
5G
radio
Service-based αρχιτεκτονική
Εξέλιξη από το 4G Packet core
Όλες οι υπηρεσίες virtualized
Microservices
Messaging Bus

## Slide 12: Υποδομή 5G: Κεντρικές λειτουργίες
5G
radio
NFV Orchestrator
5G core
Operations

## Slide 13: Υποδομή 5G: Slicing
5G
radio
NFV Orchestrator
5G core
Operations
eMBB
mMTC
URLLC
Slicing: Κατάτμηση του δικτύου και υπολογιστικών πόρων σε απομονωμένα τμήματα

## Slide 14: Υποδομή 5G: Auto-Scaling
5G
radio
NFV Orchestrator
5G core
Operations
eMBB
SDN Controllers
Beamforming
UE monitoring
Αυτόματη αναδιάταξη και κλιμάκωση των πόρων ανάλογα με τις ανάγκες
mMTC

## Slide 15: Υποδομή 5G: Contextual awareness
5G
radio
5G
radio
NFV Orchestrator
5G core
Operations
RSU
RSU
Μέτρηση UE
Μέτρηση UE
ΑΙ

## Slide 16: Δίκτυα νέας γενιάς και έρευνα
5G
radio
Ανοιχτές υποδομές
NBIoT
SDRs
CPE

## Slide 17: Δίκτυα νέας γενιάς και έρευνα
5G
radio
Ανοιχτό λογισμικό

## Slide 18: 5G Autonomous Edge – Ιδιωτικό δίκτυο
5G Autonomous Edge
Αυτοματισμοί
Επέμβαση σε έκτακτα συμβάντα
safeAMEAapp
Διασύνδεση του ιδιωτικού 5G
με δημόσιο δίκτυο

## Slide 19: Δίκτυα νέας γενιάς και συνύπαρξη πρωτοκόλλων του ΔτΠ
*5G Americas White Paper on 5G-IoT Nov 2019
Εύκολη προσαρμογή στα άκρα του δικτύου:
Πρόβλεψη λειτουργίας 5G σε αδειοδοτημένο και μη- αδειοδοτημένο φάσμα
Χρήση function virtualization και orchestration στα δίκτυα 5G από άκρη σε άκρη

## Slide 20: Δίκτυα νέας γενιάς και συνύπαρξη πρωτοκόλλων του ΔτΠ
*5G Americas White Paper on 5G-IoT Nov 2019
Εύκολη προσαρμογή στα άκρα του δικτύου:
Πρόβλεψη λειτουργίας 5G σε αδειοδοτημένο και μη- αδειοδοτημένο φάσμα
Χρήση virtualization και function orchestration στα δίκτυα 5G από άκρη σε άκρη
ΙοΤ slicing και ΙοΤ Edge

## Slide 21: Δίκτυα νέας γενιάς και συνύπαρξη πρωτοκόλλων του ΔτΠ
5G/ NB-IoT
LoRa
Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης
Sense City + IoT

## Slide 22: Cyber-physical εφαρμογές και δίκτυα νέας γενιάς
*3GPP TS22.104 V16.1.0, Service requirements for cyber-physical control applications in vertical domains; Stage 1.
Για την υποστήριξη CPS εφαρμογών, το σύστημα 5G υποστηρίζει τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:
• Συγχρονισμός ρολογιού για τη διαχείριση χρονικά ευαίσθητων επικοινωνιών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα
• Υψηλής ακρίβειας αναφορά θέσεως (positioning) για την ακριβή παρακολούθηση συσκευών ΔτΠ καθώς και κινητών στοιχείων σε εργοστάσια
• Πολύ υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών επικοινωνίας
• Πολύ χαμηλή απόκριση δικτύου από άκρη σε άκρη

## Slide 23: Έρευνα: 5G και Cyber-physical εφαρμογές
5G core
eMBB Slice (HD Video Feedback)
URLLC Slice (Τηλεμετρία & Έλεγχος)
OpenAPIs
First Person View and Real-time Control

## Slide 24: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στα Δίκτυα Νέας Γενιάς
Αυτόνομο, υπερ-διασυνδεδεμένο,ευφυές ΔτΠ
Δυναμικά Κατανεμημένες υπηρεσίες: από το νέφος μέχρι τα άκρα του δικτύου
Τεχνητή νοημοσύνη / Τεχνολογίες blockchain / Αυτόνομα συστήματα / Tactile
Κυβερνο-συνεργασία ανθρώπων/μηχανών/υποδομών
2010
2020
2030
Ανάπτυξη του ΔτΠ
Πλατφόρμες και εξέλιξη οικοσυστημάτων
Αποσύνδεση υλικού / λογισμικού
Σύγκλιση Φυσική / Ψηφιακή / Εικονική
Κυβερνοφυσικά συστήματα
*Linux Foundation LFEDGE-The new OpenEdge: IoT+5G+Cloud
Τα δίκτυα 5ης γενιάς είναι αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη με αρκετές χώρες ήδη να τα παρέχουν
Δύο από τα τρία βασικά σενάρια (massive Machine Type, Ultra Reliable Low-Latency) των δικτύων 5ης γενιάς αφορούν το ΔτΠ
Η Σύγκλιση των Τεχνολογιών σε Λογισμικό και Υλικό με τα Δίκτυα Νέας Γενιάς επιτρέπουν πληθώρα Μελλοντικών Εφαρμογών για τα Δίκτυα των Πραγμάτων

## Slide 25: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στα Δίκτυα Νέας Γενιάς
Τεχνολογίες από διάφορα γνωστικά πεδία
Πλατφόρμες του ΔτΠ
Πλατφόρμες Cloud και Edge Computing
Virtualization, Containerization (Cloud Native)
Τεχνικές DevOps και IT
Αρχιτεκτονική Microservices
Software Defined X: Infrastructure, Network, Radio, …
Software Engineering modeling και Open APIs
Συμμετοχή σε έργα Ανοιχτού Κώδικα
Μελλοντική Έρευνα
Εφαρμογές: Έξυπνες πόλεις, Vehicle-to-X, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί/Ρομποτική, Digital Twins
Σύγκλιση φυσικών/εικονικών υπηρεσιών: Indoor/Outdoor, Cloud Native
Zero touch Service Management, Τεχνητή νοημοσύνη και Automation-Orchestration
Κατανεμημένη διαχείριση υπολογιστικών πόρων από άκρο σε άκρο – latency optimization
Ασφάλεια, τεχνολογίες blockchain

## Slide 26: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στα Δίκτυα Νέας Γενιάς: Θεωρία & Πράξη
Χρήστος Τρανώρης
Ευχαριστώ πολύ!

## Slide 28
Σχετικά πρότυπα - Οργανισμοί
3GPP (5G System)
ETSI (NFV, MEC)
GSMA (Slice templates)
5G-PPP (Verticals)
TMFORUM: (Services/Operations OpenAPIs)

## Slide 29: Slicing: Κατάτμηση του δικτύου και υπολογιστικών πόρων
*5G PPP Architecture White Paper v 2.0

## Slide 31
https://medium.com/5g-nr/cloud-ran-and-ecpri-fronthaul-in-5g-networks-a1f63d13df67

## Slide 33
Συνεχής έλεγχος των SLAs
Θεωρία ελέγχου
Machine Learning
Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού (Best effort: Round robin, first com-first serve, shortest job)
Συνδυαστικές δημοπρασίες (price based)

## Slide 35: Υποδομή 5G: Slicing
5G
radio
NFV Orchestrator
5G core
Operations
eMBB(stationary)
eMBB(pedestrian)
eMBB(vehicular)
Slicing: Κατάτμηση του δικτύου και υπολογιστικών πόρων σε απομονωμένα τμήματα
mMTC